Выдержка из «Обоснования инвестирования в строительство атомной электростанции в Республике Беларусь» Книга 11 «Оценка воздействия на окружающую среду» 1588-ПЗ-ОИ4 часть 3  Описание АЭС Часть 3.4. Проектные и запроектные аварии. Радиоактивные  выбросы. Трансграничное влияние. Пояснительная записка. Министерство энергетики Республики Беларусь, Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "БелНИПИЭНЕРГОПРОМ".

… Аварии, происходящие вне проекта АЭС, называют запроектными авариями (ЗА). Такие аварии могут приводить или не приводить к разрушению активной зоны (но приводят к значительным повреждениям). Примеры ЗА – полная потеря мощности, полная потеря питательной воды, LOCA, вместе с полной потерей основной аварийной системы охлаждения, и т.д.

Аварийные события, включающие значительную деградацию активной зоны, называют тяжёлыми авариями (ТА). Частота ТА – меньше чем одна авария в 1 00000 реакторов лет (Серия отчетов по безопасности МАГАТЭ. № 23). В случае ТА большая часть топлива в реакторе повреждена, и большое количество радиоактивного материала выброшено в контайнмент, который предотвращает большой выброс в окружающую среду. Предел выброса в результате тяжёлой аварии не должен вызвать острых воздействий на здоровье населения около АЭС, и при этом не должны вводиться долгосрочные ограничения на использование обширных территорий земли или воды.

…Во время процесса оценки площадки определен риск, связанный с внешними событиями, которые нужно рассмотреть в проекте АЭС. Эти внешние события сгруппированы во внешние природные события и внешние события, вызванные человеком. Природные события, которые обычно рассматривают в проекте АЭС, следующие:

– землетрясение;

– внешнее наводнение;

– критические температуры;

– чрезвычайные ветры и вихри;

– дождь, снег, оледенение;

– засуха;

– молния;

– природный пожар.

Внешние события, вызванные человеком, обычно рассматривают:

– крушение самолета;

– опасности от расположенных рядом установок, транспортная деятельность (ракеты, газовое облако, взрывная волна и т.д.);

– электромагнитное вмешательство;

– саботаж, террористическое нападение;

– оседание почвы;

– внешний пожар;

– блокировка или повреждение структур потребления, систем подачи водяного охлаждения.

Таблица 4.21 (Перечень запроектных аварий

| Анализ запроектных аварий | Максимальная температура топлива, оС | Допущение разгерметизации оболочек твэл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отказ всех источников электроснабжения переменного тока | Не превышает начальную | 1% |
| 2 | Полное прекращение подачи питательной воды | 1829,0 | 1% |
| 3 | Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной части САОЗ | 1620 | 100% |
| 4 | Аварии с потерей теплоносителя при малой течи с отказом активной части САОЗ | 1430 | 100% |
| 5 | Аварии с потерей теплоносителя при большой течи и блокировкой рециркуляции теплоносителя | см. 3 |
| 6 | Нарушение нормальной эксплуатации и проектные аварии без быстрого останова реактора |  |
| 6.1 | Непреднамеренное закрытие отсечного клапана на паропроводе без быстрого останова реактора | 1631 | 1% |
| 6.2 | Разрыв паропровода парогенератора без быстрого останова реактора | 1950 | 1% |
| 6.3 | Прекращение подачи питательной воды в парогенераторы без быстрого останова реактора | 1394 | 1% |
| 6.4 | Аварийное отклонение частоты в сети без быстрого останова реактора | 1394 | 1% |
| 7 | Длительное (до 24 часов) прекращение отвода тепла системами планового и аварийного расхолаживания при снятой крышке реактора и/или уплотненном реакторе | Повреждения твэл выше максимального проектного предела в течении 1,4 ч. не происходит |
| 8 | Течь теплоносителя из первого контура во второй (разуплотнение крышки коллектора первого контура парогенератора, течь по коллектору первого контура парогенератора эквивалентным диаметром Ду100мм) | 1393,6 | 1% |

Для определения количественного состава радиационно-значимых радионуклидов в выбросе АЭС при тяжелых авариях с вероятностью аварийного выброса на уровне 10-7 1/год были проанализированы доступные данные по следующим станциям: Хмельницкая АЭС, Новая Литовская АЭС, АЭС «Куданкулам», АЭС «Балаковская, блок 5», Ленинградская АЭС-2 (таблица 4.24). В этой же таблице приведены данные по активности аварийного выброса Чернобыльской АЭС.

# …

# Таблица 4.24 – Выброс изотопов, Бк

| Изотоп | Атомная станция |
| --- | --- |
|  | Хмельницкая | «Куданкулам» | «Балаковская. Блок 5» | ЛитАЭС | ЛАЭС-2 | ЧАЭС |
| 131I | 2,6 Е+13 | 4,0 Е+14 | 1,7 Е+14 | 1,04Е+15 | 1,0 Е+14 | 2,7 Е+17 |
| 137Cs | 1,47 Е+12 | 3,5 Е+14 | 3,6 Е+12 | 1,0 Е+13 | 1,0 Е+13 | 3,7 Е+16 |
| 90Sr | 1,06 Е+10 | – | – | 7,2 Е+12 | – | 8,14Е+16 |

В случае запроектной аварии (ЗА) – тяжелой - в качестве исходных были приняты следующие значения ПАВ :

- йод 131 – 4,0 Е+14 Бк;

- цезий 137 – 3,5 Е+14 Бк;

- стронций 90 - 7,2 Е+12 Бк.

… 4.11.4 Запроектная авария (тяжелая). Результаты моделирования радиоактивного загрязнения территории при ЗА в метеорологических условиях холодного периода года

В таблицах 4.31 – 4.36 и на рисунках 4.8  - 4.14 приведены результаты моделирования радиоактивного загрязнения территории при ЗА.

# Плотность загрязнения территории 131I и 137Cs на оси следа приведена в таблице 4.30.

Таблица 4.30 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси следа Ю, Бк/м2 (19.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 2,6Е+06 | 9,8Е+06 | 3,6Е+06 | 1,3Е+06 | 1,0E+06 | 4,1Е+05 | 2,1Е+05 | 1,3Е+05 | 7,1Е+04 | 5,6E+04 |
| 137Cs | 1,8Е+06 | 9,2Е+06 | 3,2Е+06 | 1,5Е+06 | 9,6Е+05 | 3,9Е+05 | 1,9Е+05 | 1,2Е+05 | 8,6E+04 | 6,4E+04 |
| 90Sr | 3,1Е+04 | 1,8Е+05 | 7,1Е+04 | 3,3Е+04 | 2,0Е+04 | 8,1Е+03 | 3,8Е+03 | 2,0Е+03 | 1,8Е+03 | 1,4Е+03 |

Рисунок 4.8 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs  (след Ю)

Таблица 4.32 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси следа ЮЗ, Бк/м2  (18.03.2009)

| Р/н Бк/м2 18ЗА | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 9,1Е+05 | 1,5Е+07 | 2,5Е+07 | 2,2Е+07 | 1,4Е+07 | 8,8E+06 | 5,5Е+06 | 3,7Е+06 | 2,8Е+06 | 2,2Е+06 |
| 137Cs | 1,5Е+06 | 1,6Е+07 | 2,0Е+07 | 1,9Е+07 | 1,4Е+07 | 8,0Е+06 | 4,4Е+06 | 3,4Е+06 | 2,6Е+06 | 1,9E+06 |
| 90Sr | 1,5Е+05 | 2,9Е+05 | 4,4Е+05 | 4,1Е+05 | 2,9Е+05 | 1,6Е+05 | 1,0Е+05 | 7,2Е+04 | 4,8Е+04 | 4,0Е+04 |

Рисунок 4.9 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs (след ЮЗ).

Таблица 4.33 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси

следа СЗ, Бк/м2  (24.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 2,8Е+04 | 4.8Е+04 | 1,4Е+04 | 2,3Е+05 | 7,9E+05 | 1,5Е+06 | 1,4Е+06 | 8,8Е+05 | 4,6Е+05 | 2,5E+05 |
| 137Cs | 6,7Е+04 | 1,7Е+05 | 5,5Е+05 | 7,4Е+05 | 6,9Е+05 | 2,1Е+06 | 1,3Е+06 | 5,1Е+05 | 1,1E+05 | 2,2E+04 |
| 90Sr | 1,5Е+03 | 5,0Е+03 | 1,5Е+04 | 2,1Е+04 | 1,7Е+04 | 4,3Е+04 | 2,9Е+04 | 1,2Е+04 | 7,4Е+03 | 3,0Е+03 |

Таблица 4.34 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси                          следа З, Бк/м2 (24.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 6,1Е+03 | 1,3Е+04 | 2,1Е+05 | 1,9Е+05 | 6,7Е+05 | 2,1Е+06 | 1,2Е+06 | 5,9Е+05 | 3,8Е+05 | 2,4E+05 |
| 137Cs | 3,5Е+02 | 4,8Е+03 | 7,2Е+03 | 8,5Е+04 | 3,9Е+05 | 2,9Е+06 | 1,6Е+06 | 7,3Е+05 | 3,8Е+05 | 2,3Е+05 |
| 90Sr | 2,0Е+03 | 5,0Е+03 | 1,1Е+04 | 1,4Е+04 | 7,1Е+03 | 3,8Е+034 | 3,5Е+03 | 4,0Е+03 | 3,6Е+03 | 2,9Е+03 |

Рисунок 4.10 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs (след З)

Таблица 4.35 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси

следа С, Бк/м2 (28.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 2,1Е+05 | 1,3Е+06 | 4,0Е+06 | 4,9Е+06 | 3,2Е+06 | 1,7E+06 | 6,2Е+06 | 2,4Е+06 | 2,3Е+06 | 1,7Е+06 |
| 137Cs | 8,5Е+05 | 3,7Е+06 | 4,6Е+03 | 2,6Е+06 | 1,7Е+06 | 5,2Е+06 | 2,6Е+06 | 2,3Е+06 | 1,6E+06 | 1,5E+06 |
| 90Sr | 2,4Е+04 | 6,2Е+04 | 9,6Е+04 | 5,6Е+04 | 3,2Е+04 | 1,0Е+05 | 4,8Е+04 | 4,6Е+04 | 3,1Е+04 | 2,6Е+04 |

Рисунок 4.11 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs (след С)

Таблица 4.35 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси                          следа СВ, Бк/м2  (27.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 5,5Е+05 | 4,2Е+05 | 4,3Е+05 | 1,4Е+06 | 1,8E+06 | 2,0Е+06 | 1,3Е+06 | 7,7Е+05 | 4,9Е+05 | 3,1E+05 |
| 137Cs | 4,5Е+05 | 4,1Е+05 | 4,0Е+05 | 4,9Е+05 | 3,5Е+06 | 1,9Е+06 | 1,3Е+06 | 7,7Е+05 | 4,7Е+05 | 3,1E+05 |
| 90Sr | 9,2Е+03 | 8,5Е+03 | 8,0Е+03 | 1,0Е+04 | 5,9Е+04 | 3,9Е+04 | 2,6Е+04 | 1,6Е+04 | 9,4Е+03 | 6,3Е+03 |

Рисунок 4.12 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs (след СВ)

Таблица 4.35 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА на оси следа В, Бк/м2  (17.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 6,6Е+05 | 2,5Е+06 | 2,8Е+06 | 1,3Е+06 | 8,3Е+05 | 3,4Е+05 | 2,0Е+05 | 1,2Е+05 | 8,3Е+04 | 6,4Е+04 |
| 137Cs | 6,2Е+05 | 2,2Е+06 | 2,9Е+06 | 1,1Е+06 | 6,8Е+05 | 3,3Е+05 | 1,9Е+05 | 1,2Е+05 | 7,9Е+04 | 6,1Е+04 |
| 90Sr | 3,1Е+04 | 4,3Е+04 | 6,0Е+04 | 2,3Е+04 | 1,8Е+04 | 6,5Е+03 | 4,0Е+03 | 2,6Е+03 | 1,6Е+03 | 1,3Е+03 |

Рисунок 4.13 -   Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs  (след В)

Таблица 4.36 - Плотность загрязнения территории радионуклидами при ЗА аварии  на оси следа ЮВ Бк/м2 (25.03.2009)

| Р/н Бк/м2 | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 131I | 5,0Е+04 | 6,4Е+04 | 6,8Е+04 | 1,2Е+05 | 1,1Е+05 | 1,7Е+05 | 8,6Е+05 | 5,4Е+05 | 2,7Е+05 | 2,9Е+05 |
| 137Cs | 5,1Е+04 | 7,4Е+05 | 8,8Е+04 | 1,1Е+05 | 1,0Е+05 | 2,2Е+05 | 7,9Е+05 | 5,3Е+05 | 2,6Е+05 | 2,7E+05 |
| 90Sr | 1,1Е+03 | 1,4Е+03 | 1,8Е+03 | 2,1Е+03 | 2,1Е+03 | 4,4Е+03 | 1,5Е+04 | 1,1Е+04 | 5,5Е+03 | 5,9Е+03 |

Рисунок 4.14 - Поля плотности загрязнения территории 131I и 137Cs (след ЮВ)